EEG Signal Analysis - Übung

Angabe 2

Abgabe: 22.12.2017, 10.30 Uhr

Beispiel 2 (45 Punkte)

Laden Sie die zur Verfügung gestellte PSG-Aufnahme und beide unabhängigen Hypnogramme (alles edf-Dateien) herunter und entwickeln Sie einen einfachen Schlafstadien-Klassifikator anhand folgender Angaben

- Verwendung der ersten 2/3 der Nacht zur Entwicklung, das restliche 1/3 zum unabhängigen Testen

- Klassifikation von 30s-Abschnitten (Epochen) in die Stadien W, S1, S2, SWS (Slow wave sleep = S3+S4) oder REM.

- Freie Wahl von Features (Spektral, Autoregressive Koeffizienten, andere) und Klassifikator (Linear, neuronales Netz, Support Vector Machine, o.ä.)

- Optimieren des Klassifikators mit einer n-fachen Kreuzvaliderung

- Bewertung der Performanz im Vergleich zur Übereinstimmung zwischen den beiden gegebenen Auswertungen

- Dokumentation durch kurze Beschreibung und Präsentation von graphischen und/oder tabellarischen Resultaten

Die Wahl der entsprechenden Plattform (Matlab, R, andere) ist frei.

Anmerkungen:

Die „Signale“ in den Hypnogramm-edf-Dateien sind Folgen von Ziffern, eine pro 30s-Epoche ab Aufnahmenbeginn, mit folgender Bedeutung:

- 0: Wach

- 1: S1

- 2: S2

- 3: S3

- 4: S4

- 5: REM

- 6: Movement

- 9: unscorable

Lights-out time ist der Beginn der ersten W-Epoche.